BY系列荸荠式糖衣机的操作与维护

机器的安装和调试

1、机器就位后必须安放平稳，并用地脚螺栓固定。

2、开启注油盖对减速箱添加润滑油至油标线上。

3、将电器控制箱安放在干燥、便于操作的- -侧，电源接通后应注意其相符，使糖衣锅作顺时针方向旋转。

4、试车时应注意机器是否有不正常的杂音，以便及时停车检查。

5、糖衣锅的倾角与装量和物料交换性能有关。一般当装量适中、糖衣锅倾角为30°时，其生产效率及质量均好。

机器的操作规程

1、操作前必须仔细检查机器各部位紧固件是否松动。

2、将糖衣锅内外擦洗干净。

3、启动主电机，使机器空运转2分钟，以判断有无故障。

4、加料后应先按主电机按钮，再根据糖粉结晶情况需要按鼓风机按钮，同时接通电热丝开关。

维护保养与安全技术

1、减速箱内的润滑油应按照要求定期更换。

2、糖衣锅如长期不用应擦洗干净，铜锅还要在其表面涂油以防锅体铜材氧化或受潮后产生有毒的铜化合物。

3、为确保减速箱内蜗轮副传动的润滑条件，运行中箱体的温度不得超过50°C。

4、蜗杆轴端的密封圈应定期检查更换，一般不超过六个月。

5、机器必须可靠接地，其接地电阻应≤49。

6、不得随意拆除电器及皮带防护罩。